## Slide 1: Säkerhetsfrågor 2025-11-29

## Slide 2: Gemensamma rutiner
Brandsläckare
  Alltid urtagen ur släpen
  Placerad på korgens vänstra sida

## Slide 3: Gemensamma rutiner
Fläkten
  Alltid placerad på korgens vänstra sida så man lätt når avstängningen
  Bra underlag så den inte tippar
  Så långt bak som möjligt för att undvika skada vid bladhaveri
  Helst en person som håller i den

## Slide 4: Gemensamma rutiner
Bälte i korgen
  Krav vid separat pilotfack och eller rotationsventil
  Alltid bälte för instruktör och elev
  Instruktören har det som är installerat i korgen (godkänd av tillverkaren)
  Eleven har ett bälte som tillsvidare kan vara fastsatt på ett alternativt sätt. Nya krav kommer och då behöver vi ha godkända bälten även för eleven.

## Slide 5: Gemensamma rutiner
Förankring
  ALLTID!
  Det är inte OK att säga: –Idag blåser det så lite så vi förankrar inte.
  I bilens dragkrok fram eller bak eller annan fast punkt, träd e dyl
  Var på ballongen framgår av flyghandboken
  Linan ska vara sträckt!

## Slide 6: Gemensamma rutiner
Checklistor
  Eleven ska ha med sig checklista och följa den efter 5-6 flygningar
  På de första flygningarna ska instruktören ha sin checklista med och visa eleven när du följer den.
  Ingen checklista = ingen skolflygning

## Slide 7: Gemensamma rutiner
Kväve i cylindrar
  Om man har ”kvävat” så ska detta tömmas efter flygning

## Slide 8: Gemensamma rutiner
Klädsel (för elev, instruktör och crew)
  Heltäckande = Långa ärmar/ben
  Bomull, Ylle, Siden, Bambu, Viskos och andra naturmaterial
  Handskar, alltid!
  Stadiga skor