## Slide 1
Här är en sammanställning av de viktigaste reglerna och principerna enligt Transportstyrelsen och Trafikverket:
Grundläggande regel
Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 78 §:
Lasten på ett fordon ska vara placerad och fastsatt så att den inte kan förskjutas eller falla av, och så att fordonet inte blir instabilt eller orsakar fara.
Det gäller alltså oavsett om du har en kåpa eller inte.
Lastsäkring i släp

## Slide 2
Krav på lastsäkring
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:25) om lastsäkring:
1. Lasten ska tåla en viss belastning:
80 % av lastens vikt framåt
50 % bakåt och i sidled
20 % uppåt
Det betyder att säkringen ska hindra att lasten rör sig om du bromsar, svänger eller kör över ett gupp.

## Slide 3
2. Lastsäkring kan ske med:
Surrning (spännband, nät, rep, kedjor etc.)
Låsning (t.ex. mot väggar eller kanter)
Kombination av båda
3. Kåpa = inte lastsäkring.
En kåpa hindrar inte att lasten rör sig under färd.
Om lasten kan glida, tippa eller rulla inne i släpet krävs säkring med band, nät eller annat stöd.
Vanliga misstag
Att tro att kåpan räcker som säkring (den gör det inte).
Att inte använda surrningsöglorna i släpet.
Att lägga tung last långt bak — kan ge instabilitet och “vobbling”.
Att lasta för tungt (kolla totalvikt och kultryck!).

## Slide 4
Kontroller
Polisen kan stoppa och kontrollera lastsäkring även på släp med kåpa. Om lasten bedöms som osäkrad kan du få:
Böter (1 500 kr)
Förbud att köra vidare innan lasten är säkrad!!
Vill du att jag tar fram exakta krav från Transportstyrelsen (TSFS 2017:25) eller konkreta exempel på hur man säkrar viss typ av last (t.ex. byggmaterial, trädgårdsavfall, ATV, etc.)?

## Slide 5
Regler
1. Transportstyrelsens regler (TSFS 2017:25) i korthet
Föreskrifterna bygger på EU:s standard EN 12195-1 och gäller för alla typer av fordon och släp.
1.1 Krav på säkringens styrka
Lasten ska vara säkrad så att den inte rör sig mer än vad följande krafter motsvarar:
Riktning Säkringskrav
Framåt 0,8 × lastens vikt
Bakåt 0,5 × lastens vikt
Sida till sida 0,5 × lastens vikt
Uppåt 0,2 × lastens vikt

## Slide 6
Exempel: Om du har 300 kg last, ska säkringen tåla:
240 kg framåt (vid inbromsning)
150 kg bakåt/sidled
60 kg uppåt
1.2 Godkända lastsäkringsmetoder
Enligt 5 § TSFS 2017:25:
Lasten får säkras genom friktion, låsning, surrning, eller en kombination av dessa.
Exempel:
Friktion: Halkskyddsmatta under lasten (ökar greppet mot golvet)
Låsning: Lasten ligger mot väggar, kanter, eller fasta stopp
Surrning: Spännband, nät, rep, kedjor, remmar

## Slide 7
1.3 Kåpans roll
En kåpa, dörr eller täckning får aldrig ersätta korrekt lastsäkring.
Kåpan kan endast hindra att små delar flyger ut – inte att lasten förskjuts.
2. Praktiska exempel för släp med kåpa
Typ av last Rekommenderad säkring Tips
Byggmaterial (plankor, gipsskivor) Band över och mot stoppklossar, friktionsmatta under Fäst i surrningsöglor, jämn viktfördelning
Trädgårdsavfall Nät/presenning över, gärna sopsäckar i botten Kåpa skyddar, men löst material måste hållas nere
Möbler / flyttlådor Band runt större föremål, låsning mot väggar Täck känsliga ytor med filt, fyll tomrum
ATV, åkgräsklippare, snöslunga Band runt ramen eller hjul, minst två fästpunkter Säkra framåt och bakåt, gärna med hjulstopp
Lätt gods (cyklar, redskap) Surrning i flera riktningar Kontrollera att inget kan röra sig i sidled

## Slide 8
3. Övriga krav och god praxis
Kör med jämn vikt: Cirka 60 % av lasten framför släpets hjulaxel.
Kolla kultrycket: Ca 50–100 kg är lagom för personbilssläp.
Använd hela systemet: surrningsöglor, halkskydd, klossar och band med märkning (LC-värde).
Inspektera banden: Slitna eller solblekta spännband tappar styrka.
Kontroll före körning: Dra åt banden efter några kilometer – lasten kan sätta sig.
Körkortsbehörighet
Slapvagnskalkylatorn
B
B96
BE
www.forankra.se/slapkarra-flak